## Slide 1
CULTIVATE
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
考核二多谐振荡流水灯
IST智能实验室
硬件考核培训
DESIGN FROM

## Slide 2
CONTENTS
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
0
0
1
基本元器件
0
0
2
基本电路
0
0
3
手工板制作
0
0
4
考核内容
IST智能实验室硬件考核培训

## Slide 3
components
0
1
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
基本元器件
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
IST智能实验室硬件考核培训

## Slide 4
数据手册 NOTEBOOK
手册① ，是收录一般资料或专业知识的工具书，是一种便于浏览、翻检的记事的小册子，是介绍一般性的或某种专业知识的简明摘要书。
数据手册则特指与电气类相关的元器件使用参考，包括综述、数据、结构图等，帮助我们较快认识手中陌生的元器件。
①资料.汉典[引用日期2022-02-05].
②General Semiconductor.
ALLDATASHEETCN.COM.
前言

## Slide 5
二极管 DIODE
数据手册 NOTEBOOK

## Slide 6
二极管 DIODE
小功率 二极管
大功率 二极管
稳压 二极管
发光 二极管

## Slide 7: 二极管的伏安特性
i  f (u)
开启电压
反向饱和电流
击穿电压
二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。
/mA
/μA
逐点测出

## Slide 8
单向导电性
若反向电压u  UT，则i  IS
T
T S
U
u
i  I e
若正向电压u  U ，则
T
S
1)
U
u
i  I (e
正向特性为指数曲线
几乎是反向特性 为横轴的平行线

## Slide 9
电阻元件
R
i
+ u －
电阻元件是从实际电阻器中抽象出来，常简称为电阻。是反映电能消耗的电路元件，用字母R表示。
电阻元件的图形符号是一个矩形框，文字符号是大写字母 R 。
电阻元件
通常“电阻”一词以及大写字母 R 既表示电阻元件，也表示该元件的参数。
1、定义

## Slide 10
贴片电阻
色环直插电阻
水泥电阻

## Slide 12
2.1.1 电容元件
电容的电路符号如图所示。
在关联参考方向下，电容的伏安特性为
电容元件的伏安关系是一个微分关系
电容是动态元件
当电容两端的电压保持不变，则通过它的电流为零
对直流电压而言，电容相当于开路，因此电容具有隔断直流的作用。
正比于电压变化率

## Slide 13
电解电容
容量大小
耐压值
短脚的为负极
长脚的为正极
有负号标识的为负极
4.7uF
50V的耐压值
电容的读数与极性

## Slide 14
电容的读数与极性
瓷片电容
数值18
乘数10^1
容值为18*10^1=180pF
瓷片电容的容值单位为pF
瓷片电容一般是没有极性的
如果只有两个数，比如只标了22，那这个电容的容值就是22pF

## Slide 15: 晶体管的外形
小功率管
中功率管
大功率管
为什么有孔？
三极管 Transistor

## Slide 16: 晶体管的结构及符号
面积大
晶体管有三个极、三个区、两个PN结。
多子浓度高
多子浓度很 低，且很薄

## Slide 17: 晶体管放大的外部条件

放大的条件
BE
uCB  0，即uCE  uBE(集电结反偏）
u  Uo（n 发射结正偏）
VBB：保证发射结正向偏置
Rb：限制基极电流
VCC：保证集电结反向偏置
Rc：将集电极电流的变化转换成电压的变化

## Slide 18: 输出特性
B
iC  f (uCE ) I
对应于一个IB就有一条iC随uCE变化的曲线。
为什么uCE较小时iC随uCE变 化很大？为什么进入放大状
态曲线几乎是横轴的平行线？
饱和区
放大区
截止区
B
i
C
i
B
U CE 常量
i
  iC

## Slide 19: 输出特性
β是常数吗？什么是理想晶体管？什么情况下   ?

## Slide 20: 温度对晶体管特性的影响
T (℃)  ICEO 
  
 uBE不变时iB ，即iB不变时uBE 

## Slide 21
Electrical circuit
0
2
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
基本电路
IST智能实验室硬件考核培训

## Slide 22
电路基本标识
VCC：
C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压；
VDD：
D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压；
VSS：
S=series 表示公共连接的意思，通常指电路公共接地端电压；
GND：电路零势能参考点。
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB

## Slide 23
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB

## Slide 24
电路的GND
我们知道GND是电路零势能参考点。
那么对比一下左俩电路图，思考GND那条线路有没有电流。
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB

## Slide 25
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
家庭用电的GND
零线
220V
380V
380V
380V

## Slide 26
Altium Designer
0
3
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
手工板制作
IST智能实验室硬件考核培训

## Slide 27
设计流程
由原理图库构成
原理图 Schematics
PCB Printed Circuit Board
生产文件
制板
原理图库可以解释成多种电路符号组成的图库。
电路原理图（Schematics）就是一种电路符号彼此连接，以反映各元器件的电气连接情况的图纸。
一个原理图对应一块电路板。
PCB库是由元器件封装构成，同时封装也可以包含3D模型。
PCB由原理图生成与实际大小相匹配元器件和电气连接，在PCB上画出电路板的实际走线。
由PCB库构成
包含 PRJ 、BOM、CAM、ASM
简单线路PCB可以用手工制版板，也可以直接将PCB文件交给制板商印刷。
PCB转印→腐蚀→加工
手工制板常见有两种方法，一种是热转印，另外一种是感光法印制，原理都是保留覆铜板上我们需要的线路。

## Slide 28
从原理图开始
原理图库可以解释成多种电路符号组成的图库。
电路原理图（Schematics）就是一种电路符号彼此连接，以反映各元器件的电气连接情况的图纸。

## Slide 29
热转印过程
打印PCB
把纸张敷铜板上
用180-200℃加热
去除转印纸
检查线路完整
腐蚀、打孔、焊接元器件
完成
→ → → →

## Slide 30
Topic assess
0
4
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
考核内容
IST智能实验室硬件考核培训

## Slide 31
考核内容与要求
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
ISTLAB ISTLAB ISTLAB
掌握Altium Designer 或立创 EDA 软件的使用与制板流程
根据该图示画出原理图、PCB 并完成电路板的焊接且能实现多谐振荡流水灯功能
加分项：能解释题目所给的电路图的原理与各元器件作用
布线整齐、布局美观，建议线宽20mil(0.508mm)
验收截止时间：2022年3月31日 21:00
实验室提供该题所包含的元器件和单面覆铜板(5×5cm)
保留工程文件在来验收前以附件形式发送到邮箱wrm244@outlook.com
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB

## Slide 32
附页 题目元器件BOM表
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB
Comment | Designator | Footprint | LibRef | Quantity
22µF | C1, C2 | CAP_1 | CAP+ | 2
LED | D1, D2 | LED_5MM | LED | 2
CON1 | J1 | sip-2 | CON2 | 1
S8050 | Q1, Q2 | TO-92 | S8050 | 2
10KΩ | R1, R2 | AXIAL0.4 | RES | 2
100Ω | R3, R4 | AXIAL0.4 | RES | 2
ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB ISTLAB

## Slide 33
IST智能实验室 硬件考核培训
谢谢
Thanks